ООО «Средне-Волжская Промышленная Компания»

КРАН ПОДВЕСНОЙ РУЧНОЙ МОСТОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ

г/п 8,0; 10,0 т.

ГОСТ 34589-2019, ТУ 3159-016-12573741-2012                       Заказ №            .

|  | Краны подвесные ручные однобалочные предназначены для подъема и перемещения груза в помещениях или под навесом при температуре окружающей среды от -60˚С до +45˚С. Изготавливаются в общепромышленном, взрывобезопасном и пожаробезопасном исполнении, для умеренного, холодного и тропического климата (У, ХЛ, УХЛ, Т). Продукция сертифицирована. Тяговое усилие механизма передвижения крана — не более 220 Н и 250 Н, для г/п 8,0 и 10,0 т соответственно. Краны взрывобезопасного исполнения изготавливаются в соотв. с ТР ТС 012/2011. |
| --- | --- |

Техническая  характеристика                                        Решение №

| Г/п, т | Полная длина L, м | Пролет Lпр, м | Длина консолей Lk, м | База крана А, мм | Ширина крана В, мм | Расстояние до оси тягового колеса С, мм | Н, мм | h, мм | l, мм | Подкрановый путь ГОСТ 19425 номер балки | Нагрузка на путь от колеса, кН | Масса крана с талью, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | не более |  | не более |
| 8,0 | 3,6 | 3,0 | 0,3 | 1070 | 1450 | 1950 | 1308 | 495 | 290 353* | 30М, 36М, 45М | 5,38 | 850 |
|  | 4,8 | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,47 | 922 |
|  | 5,1 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,48 | 940 |
|  | 6,6 | 6,0 |  |  |  | 4950 | 1398 | 585 |  |  | 5,54 | 1030 |
|  | 8,1-8,7 | 7,5 | 0,3-0,6 |  |  |  |  |  |  |  | 5,61-5,64 | 1150-1198 |
|  | 9,6-10,2 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,69-5,72 | 1270-1318 |
| 10,0 | 3,6 | 3,0 | 0,3 |  |  | 1950 | 1308 | 495 |  |  | 5,38 | 850 |
|  | 4,8 | 4,2 |  |  |  |  | 1398 | 585 |  |  | 5,47 | 922 |
|  | 5,1 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,48 | 940 |
|  | 6,6 | 6,0 |  |  |  | 4950 |  |  |  |  | 5,54 | 1030 |
|  | 8,1-8,7 | 7,5 | 0,3-0,6 |  |  |  | 1410 | 597 |  |  | 5,65-5,69 | 1202-1270 |
|  | 9,6-10,2 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,78-5,81 | 1415-1463 |

* для ВБИ исполнения.

По заказу возможно изготовление кранов с нестандартным пролетом, консолями и расстоянием до оси тягового колеса.

Сведения, сообщаемые заказчиком (впишите или обведите нужное)

| Грузоподъёмность, т |  | Количество кранов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пролет, Lпр, м |  | Температура окружающей среды, °С | -20; -40; -60 +40 |
| Полная длина крана, L, м |  | Климатическое исполнение | У, ХЛ, УХЛ, Т |
| Высота подъема, м |  | Категория размещения | 1; 2; 3; 4 |
| Расстояние от оси подкранового пути до оси тягового колеса С, мм |  |
| ЛКП | грунт-эмаль "Primalkyd ZP 488 LT" | RAL ЛКП | 2004 |
| Исполнение крана | общепромышленное | взрывобезопасное | пожаробезопасное |
| Характеристика взрывобезопасности и пожаробезопасности |  |
| Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ-7 | В - 1а; В - 1б; В - 1г; В – II; В - IIа |
| Класс взрывоопасной зоны по ГОСТ 3160.10-1-2022 | 1; 2; |
| Уровень взрывозащиты по ГОСТ 32407-2013 | Gb Mb |
| Температурный класс взрывоопасной смеси | Т1; Т2; Т3, T4 |
| Категория взрывоопасной смеси | IIA; IIB; IIC |
| Класс пожароопасной зоны | П-I; П-II; П-IIа; П-III |
| Сейсмическая устойчивость при воздействии землетрясений по шкале MSK64 / высотная отметка установки крана | 6, 7, 8, 9 баллов | 10, 20, 30, м |
| Наименование предприятия – заказчика. Подпись, ФИО, печать предприятия, тел/факс для оперативной связи. |  |

433400, Ульяновская обл., муниципальный район Чердаклинский, г.п. Чердаклинское, р.п. Чердаклы,  ул. Станционная, 2Б

тел.: (84231) 2-41-25 , 2-43-13, 2-42-41   http://svpk-ul.ru  E-mail: svpktd@yandex.ru