ООО «Средне-Волжская Промышленная Компания»

КРАН ОПОРНЫЙ РУЧНОЙ МОСТОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ

## г/п 1; 2; 3,2; 5; 8; 10; 12,5 т

## ГОСТ 7075-80, ТУ 3159-018-12573741-2014

|  | Краны опорные ручные мостовые однобалочные предназначены для подъема и перемещения груза в помещениях или под навесом при температуре окружающей среды от -400С до +400С. Изготавливаются в общепромышленном, взрывобезопасном и пожаробезопасном исполнении для умеренного и холодного климата (У, УХЛ, ХЛ). Профиль ездового пути крана: Квадрат 50х50 ГОСТ 2591; Рельс Р24 ГОСТ 6368. Продукция сертифицирована. |
| --- | --- |

Технические характеристики

| Грузо- подъем- ность, т | Полная длина крана L, м | Пролет крана, Lk, м | Н1, мм | h, мм | h1, мм | Ак, мм | В, мм | l, мм | l1, мм | С, мм | Вертикальная нагрузка на крановый рельс от колеса крана, кН, не более | Тяговое усилие механизма передвижения крана, Н не более | Масса крана, т, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | не более |  |  |  |
| 1 | 4,69 | 4,5 | 472 | 193 | 243 | 1000 | 1322 | 106 | 250 | 2000 | 7,1 | 100 | 0,25 |
|  | 7,69 | 7,5 | 512 |  |  |  |  |  |  | 5000 | 7,3 |  | 0,35 |
|  | 10,69 | 10,5 | 572 |  |  | 1200 | 1522 |  |  |  | 7,6 |  | 0,45 |
| 2 | 3,19 | 3,0 | 472 |  | 362 |  |  |  | 280 | 2000 | 11,2 | 120 | 0,23 |
|  | 4,69 | 4,5 | 512 |  | 313 |  |  |  | 375 |  | 14,0 |  | 0,38 |
|  | 7,69 | 7,5 | 572 |  |  |  |  |  |  | 5000 | 14,9 |  | 0,57 |
|  | 10,69 | 10,5 | 632 |  |  | 1400 | 1722 |  |  |  | 15,5 |  | 0,72 |
| 3,2 | 4,82 | 4,5 | 495 | 195 | 390 | 1200 | 1570 | 160 | 500 |  | 16,1 | 150 | 0,67 |
|  | 7,82 | 7,5 |  |  |  |  | 1666 |  |  |  | 17,5 |  | 0,86 |
|  | 10,82 | 10,5 | 561 |  |  | 1600 | 2066 |  |  |  | 18,2 |  | 1,13 |
| 5 | 4,79 | 4,5 | 585 | 205 | 600 |  | 2085 | 144 | 480 | 2250 | 29,2 |  | 0,64 |
|  |  |  | 505 | 125 | 680 |  |  |  |  |  | 25,2 |  | 0,64 |
|  | 7,79 | 7,5 | 750 | 205 | 600 |  |  |  |  | 3750 | 36,3 |  | 0,99 |
|  |  |  | 355 | -25 | 830 |  |  |  |  |  | 17,2 |  | 0,99 |
|  | 10,79 | 10,5 | 750 | 205 | 600 |  |  |  |  | 3786 | 36,0 |  | 1,24 |
|  |  |  | 355 | -25 | 830 |  |  |  |  |  | 17,0 |  | 1,24 |
|  | 13,82 | 13,5 | 590 | -60 | 790 | 2100 | 2620 | 160 | 620 | 5000 | 28,5 | 190 | 2,04 |
|  | 16,79 | 16,5 | 760 | 195 | 590 |  | 2585 | 144 | 480 | 3866 | 35,3 | 150 | 2,19 |
|  |  |  | 365 | -15 | 820 |  |  |  |  |  | 16,9 |  | 2,19 |
| 8 | 4,86 | 4,5 | 650 | 150 | 1000 | 1800 | 2340 | 180 | 600 | 2000 | 41,0 | 220 | 1,34 |
|  | 7,86 | 7,5 |  |  |  |  | 2436 |  |  | 5000 | 41,3 |  | 1,61 |
|  | 10,83 | 10,5 | 875 | 295 | 530 |  | 2390 | 165 | 545 | 3779 | 41,9 | 196 | 1,76 |
|  | 13,86 | 13,5 | 680 | -30 | 1010 | 2100 | 2620 | 180 | 600 | 5000 | 45,8 | 220 | 2,53 |
|  | 16,86 | 16,5 | 730 | -80 | 1060 |  |  |  |  |  | 46,3 |  | 2,84 |
| 10 | 4,83 | 4,5 | 518 | 310 | 476 |  | 2732 | 165 | 753 | 2000 | 41,0 | 250 | 1,02 |
|  | 7,86 | 7,5 | 650 | 150 | 1000 | 1800 | 2436 | 180 | 600 | 5000 | 41,3 |  | 1,61 |
|  | 10,86 | 10,5 | 622 |  |  |  |  |  | 650 |  | 41,9 |  | 2,06 |
|  | 13,86 | 13,5 | 680 | -30 | 1010 | 2100 | 2620 |  |  |  | 45,8 |  | 2,53 |
|  | 16,86 | 16,5 | 730 | -80 | 1060 |  |  |  |  |  | 46,3 |  | 2,84 |
| 12,5 | 7,88 | 7,5 | 1350 | 0 | 150 | 3500 | 4200 | 190 | 1050 |  | 74,5 | 274 | 5,59 |
|  | 9,83 | 9,5 | 640 | 310 | 930 |  |  | 165 | 670 | 3285 | 45,3 |  | 2,27 |
|  | 10,88 | 10,5 | 1350 | 400 | 150 |  |  | 190 | 1050 | 5000 | 78,8 |  | 6,25 |
|  | 13,88 | 13,5 |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 83,4 |  | 7,43 |
|  | 16,88 | 16,5 |  | 850 |  |  |  |  |  |  | 85,9 |  | 8,20 |

Сведения, сообщаемые заказчиком (впишите или обведите нужное)

| Грузоподъёмность, т |  | Количество кранов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пролет, Lк, м |  | Температура окружающей среды, °С | (-40+40) (-60+40) |
| Полная длина крана, L, м |  | Климатическое исполнение | У, ХЛ, УХЛ, Т |
| Высота подъема, м |  | Категория размещения | 1; 2; 3; 4 |
| Расстояние от оси подкранового пути до привода крана С, мм |  |
| Исполнение крана | общепромышленное | взрывобезопасное | пожаробезопасное |
| Характеристика взрывобезопасности и пожаробезопасности |  |
| Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ-7 | В - 1а; В - 1б; В - 1г; В – II; В - IIа |
| Класс взрывоопасной зоны по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 | 0; 1; 2; 20; 21; 22 |
| Уровень взрывозащиты по ГОСТ 31441.1-2011 | Ga; Gb |
| Температурная группа взрывоопасной смеси | Т1; Т2; Т3 |
| Категория взрывоопасной смеси | IIA; IIB; IIC |
| Класс пожароопасной зоны | П-I; П-II; П-IIа; П-III |
| Сейсмическая устойчивость при воздействии землетрясений по шкале MSK64 / высотная отметка установки крана | 6, 7, 8, 9 баллов | 10, 20, 30, ____ м |
| Наименование предприятия – заказчика, Подпись, ФИО, должность заказчика, печать, тел/факс для оперативной связи |  |

433400, Ульяновская обл.,  Чердаклинский район,  р.п. Чердаклы,  ул. Станционная, 2Б

тел.: (84231) 2-41-25 , 2-43-13, 2-42-41   http:// www.svpk-ul.ru  E-mail: svpktd@gmail.com